IR.271.1.2.2012	Strumień, 29.02.2012

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego IR.271.1.2.2012 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.„Przebudowa ulicy Wierzbowej w Pruchnej”

Wyjaśnienia na pytania

W związku z otrzymanymi zapytaniami, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Prosimy o odpowiedź jakiego asortymentu robót dotyczy pozycja przedmiarowa nr 16. „Przebudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 15 cm – podbudowa z przepalonego łupka kopalnianego o gr 20 cm Krotność = 1,3’’, jeżeli w przekroju konstrukcyjnym rys. nr 3 nie ma tej warstwy.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż powyższa pozycja obejmuje wzmocnienie podłoża gruntowego pod warstwami konstrukcyjnymi poprzez jego wymianę na głębokość 20 cm. Wykopy przedmiotowego zakresu ujęte zostały w pozycji robót ziemnych. Zamawiający załącza do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamienny rysunek Nr 3 „Przekrój konstrukcyjny przebudowy ul. Wierzbowej w Pruchnej”.

Pytanie nr 2:

Prosimy o wskazanie lokalizacji zabudowy sączka podłużnego PCV fi 100 w otulinie filtracyjnej z geotekstylii w obsypce żwirowej – (poz. Nr 14 przedmiaru robót) oraz uzupełnienie o rysunek przekroju poprzecznego projektowanego sączka.

Wyjaśnienie:

Zamawiający załącza do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamienny rysunek Nr 3 „Przekrój konstrukcyjny przebudowy ul. Wierzbowej w Pruchnej”.

Do wiadomości:

- strona internetowa (w miejscu publikacji SIWZ)