Proszę o przedstawienie oferty na dostawę następujących urządzeń:

- Komputer stacjonarny zgodny z wymaganiami w załączniku nr1 – 5 szt;

- Monitor 20”, lub równoważny zgodny z wymaganiami w załączniku nr1 - 4szt;

- Monitor 27” lub równoważny zgodny z wymaganiami w załączniku nr1 – 1 sztuka;

- Radiowy terminal abonencki zgodny z wymaganiami w załączniku nr1 - 1sztuka;

- Kamera IP HD zewnętrzna  zgodna z wymaganiami w załączniku nr1 - 2 sztuki

- Kamera IP Full HD zewnętrzna zgodna z wymaganiami w załączniku nr1 – 1 sztuka;

- Szafka instalacyjna – 4 sztuki

- Przełącznik PoE niezarządzalny, zgodny z wymaganiami w załączniku nr1 – 2sztuki

- Przełącznik PoE zarządzalny  zgodny z wymaganiami w załączniku nr1 - 2 sztuki

- Pakiet biurowy Office Home&Buisnes 2010  OEM - 2 sztuki;

Zaoferowany sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami szczegółowymi przedstawionymi w załączniku nr 1. Komputery, monitory, kamery oraz przełączniki powinny być objęte 3 letnią gwarancją.

Ofertę należy przedstawić w następującej formie:

| Lp. | nazwa | Producent i model (opis) | Gwarancja | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komputer stacjonarny |  | 3 lata, z gwarancją naprawy w następnym dniu roboczym | 5 |  |  |
| 2 | Monitor 20” |  | 3 lata, z gwarancją naprawy w następnym dniu roboczym | 4 |  |  |
| 3 | Monitor 27” |  | 3 lata, z gwarancją naprawy w następnym dniu roboczym | 1 |  |  |
| 4 | Radiowy terminal abonencki |  | 1 rok | 2 |  |  |
| 5 | Kamera IP HD zewnętrzna |  | 3 lata | 2 |  |  |
| 6 | Kamera IP Full HD zewnętrzna |  | 3 lata | 1 |  |  |
| 7 | Szafka instalacyjna |  | 1 rok | 4 |  |  |
| 8 | Przełącznik PoE niezarządzalny |  | 3 lata | 2 |  |  |
| 9 | Przełącznik PoE zarządzalny |  | 3 lata | 2 |  |  |
| 10 | Pakiet biurowy Office Home&Buisnes 2010 OEM |  | Nie dotyczy | 2 |  |  |
| RAZEM brutto |  |

Załącznik nr 1

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na następujących urządzeń lub równoważnych do nich spełniających następujące kryteria:

- Komputer stacjonarny systemem operacyjnym Windows 7 Pro lub równoważny zgodny z wymaganiami – 5 szt;

| Lp. | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Procesor dwurdzeniowy klasy x64, dedykowany do pracy w komputerach osobistych, częstotliwość taktowania zegara co najmniej 3,3 GHz, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 3990 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ |
| 2 | Pamięć RAM | -2x2 GB DDR3-1600MHz w trybie dual channel -możliwość rozbudowy do 32 GB -min. 2 wolne złącza dla rozszerzeń pamięci |
| 3 | Dysk twardy | 500 GB (min. 7200 rpm, NCQ/3Gbit, 16mb cache) |
| 4 | Napęd Optyczny | DVD+-RW |
| 5 | Płyta główna | -Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera, trwale oznaczona logo oraz numerem katalogowym producenta na etapie produkcji; -zintegrowany kontroler 4 x SATA II -zintegrowany kontroler 1 x SATA III -min 1x PCI Express x16; -min. 2x PCI Express x1 -min 1x PCI 32bit; - możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu operacyjnego i dostępu do BIOS komputera - zabezpieczenia te muszą działać niezależnie od siebie; - możliwość zabezpieczenia dysku twardego w sposób uniemożliwiający możliwość odczytu danych po podłączeniu dysku do innego komputera; -możliwość manualnego obniżenia poziomu głośności komputera z poziomu BIOS poprzez aktywację funkcji pracy z obniżoną głośnością dla dysku twardego, napędu optycznego i wentylatorów wbudowanych wewnątrz obudowy, wbudowany w płytę w pełni funkcjonalny głośnik; - możliwość odczytania z BIOS komputera informacji o numerze seryjnym, numerze inwentaryzacyjnym; -możliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorze – co najmniej model, typ, częstotliwości szyny systemowej, prędkości rzeczywista; -możliwość odczytania bezpośrednio z BIOS informacji o wersji i dacie wydania używanej wersji BIOS; - możliwość sprawdzenia z poziomu BIOS modelu i wersji firmware dysku twardego oraz modelu i wersji firmware napędu optycznego; -możliwość wyłączenia/włączenia pracy wielordzeniowej procesora z pozycji BIOS (konieczne w przypadku działania niektórych aplikacji); -możliwość wyłączenia portów COM, LPT, USB, FDD z BIOS komputera bez pośrednictwa systemu operacyjnego, ani bez pośrednictwa urządzeń zewnętrznych; -możliwość ograniczenia dostępu do portów USB dla dysków, pamięci flash oraz HUBów pracujących w standardzie USB 1.x i 2.x; |
| 6 | Karta dźwiękowa | Zintegrowana w standardzie High Definition |
| 7 | Karta sieciowa | 10/100/1000 Mbps, WoL, PXE 2.1, Wymagana jest możliwość odczytania adresu MAC karty z BIOS komputera |
| 8 | Karta graficzna | Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielania pamięci w obrębie pamięci systemowej, ze wsparciem dla DirectX 10.1, HDCP i OpenGL 2.1, np. Intel HD Graphics lub równoważna, możliwość pracy na dwóch ekranach jednocześnie; |
| 9 | Porty I/O | 12 x USB 2.0 (w tym 2 z przodu obudowy i 4 x USB 3.0); 1 x RS-232; 2 x porty PS2; 1 x DVI; 1 x D-SUB 1 x wejście audio, 2 x wyjście audio 2 x wejście mikrofonowe; 1 x RJ45; nie dopuszcza się możliwości zasłonięcia złączy USB znajdujących się na panelu przednim jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich użycia – np. obecności klucza USB czy innego urządzenia podłączonego do złączy na panelu przednim obudowy komputera; |
| 10 | Obudowa | -Typu Tower lub Minitower; -obudowa w kolorze czarnym; -w standardzie μATX ; -zasilacz o mocy maksymalnej 280W z aktywnym filtrem PFC, o gwarantowanej sprawności 85% przy maksymalnym obciążeniu oraz 86% przy obciążeniu w 50% (wymagane dostarczenie oświadczenia producenta); -minimum dwie zewnętrzne zatoki 5.25 cala, w tym jedna musi zostać wolna; -minimum dwie zewnętrzne zatoki 3,5 cala; -minimum dwie wewnętrzne zatoki 3,5 cala; -nie dopuszcza się, aby maskownica obudowy czy inne elementy wystawały poza jej obrys określony maksymalnymi wymiarami obudowy; -otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera; -obudowa trwale oznaczona logo producenta komputera; - znak CE oraz numer seryjny komputera umieszczony na górnej części obudowy; -slot Kensington; -Suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie więcej niż 953mm, w tym szerokość nie więcej jak 175mm; |
| 11 | Klawiatura | -Klawiatura PS2 w układzie US; -trwałe oznaczenie klawiatury logo producenta komputera; -numer katalogowy klawiatury wg oznaczeń producenta komputera na spodniej stronie klawiatury (możliwość zamówienia klawiatury w autoryzowanym serwisie producenta komputera jedynie po podaniu oznaczeń umieszczonych na klawiaturze); |
| 12 | Mysz | -Mysz optyczna 800 dpi; -USB; -dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk; -funkcja scroll'a czterokierunkowego; -trwałe oznaczenie myszy logo producenta komputera; -numer katalogowy producenta na spodniej stronie obudowy myszy (możliwość zamówienia myszy w autoryzowanym serwisie producenta komputera jedynie po podaniu oznaczeń umieszczonych na myszy); |
| 13 | Inwentaryzacja | Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera wraz z licencją do zarządzania w sieci, pozwalające na: -pracę w architekturze klient-serwer, licencja musi pozwalać na pełne wykorzystanie aplikacji w wymaganym zakresie; -możliwość zdalnego przypisania dla jednego, lub grupy komputerów unikalnego numeru inwentarzowego widocznego zdalnie dla administratora jak i bezpośrednio w BIOS maszyny; -monitoring systemu i przekazywanie informacji o zdarzeniach na stację administratorską (konsola graficzna na stacji zarządzającej, konsola tekstowa, email, SMS); -możliwość konfiguracji i weryfikacji zakresu i stopnia szczegółowości alertów przekazywanych na stację administratorską oraz wybór sposobu informacji o zdarzeniu; -monitoring komponentów takich jak: dysk twardy (SMART), pamięci, wentylatorów, stanu czujnika otwarcia obudowy, monitoring temperatury wewnętrznej komputera; -zdalne zarządzanie BIOS: wprowadzanie i zmiana haseł BIOS, archiwizacja i aktualizacja BIOSu dla pojedynczego komputera i grupy komputerów jednocześnie; modyfikacja sekwencji bootowania; -generowanie raportów dot. pojedynczych komputerów lub grup komputerów, w zakresie zainstalowanych komponentów, systemu operacyjnego oraz aplikacji; -inwentaryzacja szczegółowa komputera w tym; - odczyt modelu, numeru seryjnego i numer inwentarzowego komputera; -wersja i model płyty głównej, wersja BIOS; -model, wersja firmware i numer seryjny dysku twardego; -sposób obsadzenia kości pamięci wraz z informacją o zainstalowanych kościach (pojemność, oznaczenie, numer seryjny kości); |
| 14 | Gwarancja | -36 miesięcy gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, czas reakcji serwisu następny dzień roboczy -dostępność części zamiennych do oferowanego modelu komputera przez co najmniej 5 lat po zakończeniu produkcji. Wymagane jest dostarczenie oświadczenia producenta oferowanego sprzętu; |
| 15 | Certyfikaty i normy | potwierdzenie producenta o zgodności z DMI 2.0 (Desktop Management Interface) oraz z WMI 1.5 (Windows Management Instrumentation); deklaracja zgodności CE; certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001; certyfikat ISO9001 dla serwisu; poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie pracy dysku twardego powinien wynosić nie więcej niż 23 dB z pozycji obserwatora. certyfikacja EPEAT (obecność oferowanego modelu komputera na stronie www.epeat.net, co najmniej ocena złota); dołączona deklaracja ekologiczna IT dla oferowanego modelu komputera; załączony wydruk karty produktu potwierdzający spełnienie wymagań SIWZ, który dostępny jest również na oficjalnych stronach internetowych producenta komputera w momencie składania oferty (należy podać link do dokumentu). |
| 16 | Inne | Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie Nowy. Producent dostarczanego sprzętu musi posiadać ogólnopolską, telefoniczną infolinię/linię techniczną (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, w ofercie należy podać nr telefonu) w całym okresie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiającą po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej urządzenia, w tym model i typ głównych elementów składowych oraz ich ilości fabrycznie zainstalowanych (np.: ilość pamięci RAM lub HDD); czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji. Możliwość automatycznej aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu sprzętu w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony WWW producenta sprzętu. Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony WWW producenta sprzętu. |

- Monitor 20”, równoważny zgodny z wymaganiami - 4szt;

| LP | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ | LCD kolorowy 20” panoramiczny, matryca typu TN |
| 2 | Technologia matrycy | TN (Twisted Nematic) LCD z podświetleniem LED |
| 3 | Przekątna | Min. 20” |
| 4 | Rozdzielczość robocza | Min. 1600x900 |
| 5 | Wielkość Plamki | 0,277 mm |
| 6 | Jasność | Min. 250 cd/m2 |
| 7 | Kontrast | Min. 1000:1 |
| 8 | Czas reakcji | 5 ms |
| 9 | Kąty widzenia | Min. 176 stopni poziomo, min. 170 stopni pionowo |
| 10 | Interfejs | 1x VGA 15-pin D-Sub, 1x DVI-D lub 1x DisplayPort |
| 11 | Kabel przyłączeniowy | Wyposażony w kabel umożliwiający podłączenie posiadanego cyfrowego interfejsu wideo do oferowanego komputera stacjonarnego |
| 12 | Obudowa | Umożliwiająca odchylenie monitora w poziomie, dająca możliwość regulacji wysokości monitora w zakresie nie mniejszym niż 10 cm |
| 13 | Pobór mocy | Max 18W |
| 14 | Głośniki | Wbudowane, 2 sztuki o mocy 1,5W |
| 15 | Gwarancja | -36 miesięcy gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, czas reakcji serwisu następny dzień roboczy |

- Monitor 27” równoważny zgodny z wymaganiami– 1 sztuka;

| LP | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ | LCD kolorowy 27” panoramiczny, matryca typu TN |
| 2 | Technologia matrycy | TN (Twisted Nematic) LCD z podświetleniem LED |
| 3 | Przekątna | Min. 27” |
| 4 | Rozdzielczość robocza | Min. 1920 x 1080 |
| 5 | Wielkość Plamki | 0,311 mm |
| 6 | Jasność | Min. 250 cd/m2 |
| 7 | Kontrast | Min. 1000:1 |
| 8 | Czas reakcji | 5 ms |
| 9 | Kąty widzenia | Min. 176 stopni poziomo, min. 170 stopni pionowo |
| 10 | Interfejs | 1x VGA 15-pin D-Sub, 1x DVI-D lub 1x DisplayPort 2x HDMI |
| 11 | Kabel przyłączeniowy | Wyposażony w kabel umożliwiający podłączenie posiadanego cyfrowego interfejsu wideo do oferowanego komputera stacjonarnego |
| 12 | Obudowa | Umożliwiająca odchylenie monitora w poziomie, dająca możliwość regulacji wysokości monitora w zakresie nie mniejszym niż 10 cm |
| 13 | Pobór mocy | Max 40W |
| 14 | Głośniki | Wbudowane, 2 sztuki o mocy 3W |
| 15 | Gwarancja | -36 miesięcy gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, czas reakcji serwisu następny dzień roboczy |

- Radiowy terminal abonencki zgodny z wymaganiami – 1 sztuka;

| LP | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| 1 | Zastosowane urządzenie musi być zgodne ze standardem IEEE 802.16d; |
| 2 | Urządzenie musi pracować w trybie dupleksu: TDD i HFDD |
| 3 | Urządzenie musi obsługiwać szerokość kanału: 1,75MHz; 3,5MHz; 7MHz bez konieczności wymiany wersji urządzenia bądź jego oprogramowania lub jakiegokolwiek innego komponentu; |
| 4 | Stacja Kliencka musi obsługiwać cały zakres częstotliwości w paśmie 3,6 -3,8GHz bez konieczności wymiany wersji urządzenia bądź jego oprogramowania lub jakiegokolwiek innego komponentu; |
| 5 | Zysk anteny wbudowanej w stację kliencką nie mniejszy niż 18 dBi; |
| 6 | Urządzenie musi obsługiwać ramki o długości od 5-20 ms; |
| 7 | Urządzenie musi posiadać mechanizm adaptacyjnej zmiany modulacji w zależności od aktualnej jakości sygnału radiowego. |
| 8 | System powinien umożliwiać zmianę parametru cycle prefix w zakresie od ¼ do 1/32. |
| 9 | Urządzenie musi wspierać QoS obsługa schedulingu: best effort ,ugs, rtps , nrtps Minimalna liczba clasiffier na SF: 8 Możliwość klasyfikacji ruchu ze względu na: adres źródłowy i docelowy MAC, Adres źródłowy i docelowy IP, port, ether type, ip protocol, vlan id. |
| 10 | System musi umożliwiać automatyczna retransmisję pakietów ARQ według normy 802.16d |
| 11 | Urządzenie musi posiadać wsparcie do obsługi VLAN-ów (zgodność 802.1Q) oraz wsparcie dla ramek QinQ; |
| 12 | Urządzenie musi posiadać wsparcie do transmisji multicastowej. |
| 13 | Urządzenie musi posiadać możliwość szyfrowania transmisji danych. |
| 14 | Zarządzanie stacją musi być realizowane poprzez: SNMP, WWW,Telnet |
| 15 | Stacja Kliencka musi posiadać wsparcie do automatycznej konfiguracji stacji w czasie nawiązywania połączenia - manage SS według normy 802.16d |
| 16 | Stacja kliencka powinna umożliwiać podłączenie narzędzi do odczytu poziomu odbieranego sygnału podczas prac instalacyjnych związanych z wizowaniem anteny stacji klienckiej; |
| 17 | moduł ODU Stacji Klienckiej musi pracować w zakresie minimum od -40 do +55 stopni Celsjusza |
| 18 | Stacja Kliencka musi posiadać możliwość przywrócenia konfiguracji i fabrycznej wersji oprogramowania w sytuacji braku połączenia radiowego i sieciowego, bez konieczności podłączenia zewnętrznego urządzenia, przy zapewnionym dostępie wyłącznie do części IDU stacji klienckiej; |
| 19 | Urządzenie musi być kompatybilne z systemem jaki jest wykorzystywany w gminie |

- Kamera IP HD zewnętrzna  zgodny z wymaganiami - 2 sztuki

| LP | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obiektyw | Płytkowy, zmienno-ogniskowy, f = 3 ~ 9 mm, F1.2 (szeroko), F2.1 (tele), auto-iris Mechaniczny filtr IR dla opcji dzień i noc |
| 2 | Kąt widzenia | • 31.46°~85.7° (horyzontalnie) • 25.4°~73.16° (wertykalnie) • 39.67°~99.82° (diagonalnie) |
| 3 | Czas migawki | 1/5 sek. dla 1/32,000 sek. |
| 4 | Przetwornik | 1/3" CMOS w rozdzielczości 1280 x 1024 |
| 5 | Minimalne oświetlenie | 0.02 Lux / F1.2 ( tryb kolorowy) 0.001 Lux / F1.2 ( tryb B/W ) |
| 6 | Doświetlacz IR | Wbudowany doświetlacz IR, efektywny do 20 metrów 12 diod IR |
| 7 | Wideo | Kompresja: H.264, MPEG-4 i MJPEG Strumieniowanie: Jednoczesne strumieniowanie kilku kanałów Strumieniowanie H.264 przez UDP, TCP, HTTP lub HTTPS Strumieniowanie MPEG-4 przez UDP, TCP, HTTP lub HTTPS Strumieniowanie multicast MPEG-4/H.264 Strumieniowanie MJPEG przez HTTP lub HTTPS Obsługa aktywnej adaptacji strumieniowania dla dynamicznej kontroli ilości klatek Obsługa ePTZ Obsługa mobilnego dozoru 3GPP Ilość klatek: H.264: do 60 fps @ 1280 x 720 /do 30 fps @ 1280 x 1024 MPEG-4: do 25 fps @ 1280 x 1024 MJPEG: do 30 fps @ 1280 x 1024 |
| 8 | Ustawienia obrazu | Ustawialny rozmiar obrazu, jakość oraz ilość bitów Pieczątka czasu oraz nakładany tekst Przerzucanie obrazu i lustrzane odbicie Konfigurowalna jasność, kontrast, nasycenie, ostrość, balans bieli oraz ekspozycja. AGC, AWB, AES Tryb dzienno-nocny automatyczny, manualny lub wg harmonogramu BLC (Backlight Compensation - kompensacja tylnego oświetlenia) Obsługa masek prywatności |
| 9 | Audio | Kompresja: GSM-AMR kodowanie mowy, ilość bitów: 4.75 kbps do 12.2 kbps MPEG-4 AAC kodowanie audio, ilość bitów: 16 kbps do 128 kbps Kodowanie audio G.711, ilość bitów: 64 kbps, µ-Law lub A-Law Interfejs: Wejście na mikrofon zewnętrzny Wyjście audio Obsługa dwukierunkowego audio Obsługa wyciszenia audio |
| 10 | Sieć | 10/100/1000 Mbps Ethernet, RJ-45 Obsługa ONVIF Protokoły: IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP oraz 802.1x |
| 11 | Alarm oraz zarządzanie zdarzeniami | Potrójne okno wideo detekcji ruchu Detekcja manipulacji Jedno D/I oraz jedno D/O dla zewnętrznych czujek i alarmów Powiadomienie o zdarzeniach przy użyciu HTTP, SMTP lub FTP Lokalne nagrywanie plików MP4 |
| 12 | Wbudowany slot kart | Slot kart MicroSD/SDHC Przechowywanie zdjęć oraz klipów wideo |
| 13 | Bezpieczeństwo | Wielopoziomowy dostęp użytkowników przy użyciu hasła bezpieczeństwa Filtrowanie adresów IP Transmisja zaszyfrowanych danych HTTPS Autentykacja 802.1X dla ochrony sieciowej |
| 14 | Obudowa | Odporna na warunki pogodowe w standardzie IP67 |
| 15 | Zasilanie | 12V DC 24V AC Zużycie energii: Max. 10 W Zgodne PoE 802.3af (Klasa 3) |
| 16 | Środowisko pracy | Temperatura: -20 ~ 50 °C |
| 17 | Gwarancja | 36 miesięcy |

- Kamera IP Full HD zewnętrzna zgodna z wymaganiami – 1 sztuka;

| LP | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obiektyw | Płytkowy, zmienno-ogniskowy, f = 3 ~ 9 mm, F1.2 (szeroko), F2.1 (tele), auto-iris Mechaniczny filtr IR dla opcji dzień i noc |
| 2 | Kąt widzenia | 38° ~ 113.7° (horyzontalnie) 21.4° ~ 61.2° (wertykalnie) |
| 3 | Czas migawki | 1/5 sek. dla 1/32,000 sek. |
| 4 | Przetwornik | Przetwornik 1/2.7" CMOS w rozdzielczości 1920 x 1080 |
| 5 | Minimalne oświetlenie | 0.57 Lux / F1.2 @ 1/30s 0.08 Lux / F1.2 @ 1/5s 0 Lux / F1.2 (IR LED on) |
| 6 | Doświetlacz IR | Wbudowany doświetlacz IR, efektywny do 15 metrów 12 diod IR |
| 7 | Wideo | Kompresja: H.264, MPEG-4 i MJPEG Strumieniowanie: Jednoczesne strumieniowanie kilku kanałów Strumieniowanie H.264 przez UDP, TCP, HTTP lub HTTPS Strumieniowanie MPEG-4 przez UDP, TCP, HTTP lub HTTPS Strumieniowanie multicast MPEG-4/H.264 Strumieniowanie MJPEG przez HTTP lub HTTPS Obsługa aktywnej adaptacji strumieniowania dla dynamicznej kontroli ilości klatek Obsługa przycinanie wideo dla oszczędzenia pasma. Obsługa ePTZ Obsługa mobilnego dozoru 3GPP Ilość klatek: H.264: do 30 fps przy 1280x720 / 30 fps przy 1920x1080 MPEG-4: do 30 fps przy 1280x720 / 27 fps przy 1920x1080 MJPEG: do 30 fps przy 1280x720 / 30 fps przy 1920x1080 |
| 8 | Audio | Kompresja: GSM-AMR kodowanie mowy, ilość bitów: 4.75 kbps do 12.2 kbps MPEG-4 AAC kodowanie audio, ilość bitów: 16 kbps do 128 kbps Kodowanie audio G.711, ilość bitów: 64 kbps, µ-Law lub A-Law Interfejs: Wejście na mikrofon zewnętrzny Wyjście audio Obsługa dwukierunkowego audio Obsługa wyciszenia audio |
| 9 | Sieć | 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45 Obsługa ONVIF Protokoły: IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP oraz 802.1x |
| 10 | Alarm oraz zarządzanie zdarzeniami | Potrójne okno wideo detekcji ruchu Detekcja manipulacji Jedno D/I oraz jedno D/O dla zewnętrznych czujek i alarmów Powiadomienie o zdarzeniach przy użyciu HTTP, SMTP lub FTP Lokalne nagrywanie plików MP4 |
| 11 | Wbudowany slot kart | Slot kart MicroSD/SDHC Przechowywanie zdjęć oraz klipów wideo |
| 12 | Bezpieczeństwo | Wielopoziomowy dostęp użytkowników przy użyciu hasła bezpieczeństwa Filtrowanie adresów IP Transmisja zaszyfrowanych danych HTTPS Autentykacja 802.1X dla ochrony sieciowej |
| 13 | Obudowa | Odporna na warunki pogodowe w standardzie IP67 |
| 14 | Waga | Poniżej 1kg |
| 15 | Zasilanie | 12V DC 24V AC Zużycie energii: Max. 9,6 W Zgodne PoE 802.3af (Klasa 3) |
| 16 | Środowisko pracy | Temperatura: -20 ~ 50 °C |
| 17 | Gwarancja | 36 miesięcy |

- Szafka instalacyjna – 4 sztuki

| LP | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- |
| 1 | materiał | Stalowa, malowana proszkowo, RAL 7035 |
| 2 | Wymiary | RACK 19”, wysokość użytkowa 4U, głębokość 300mm, szerokość 515mm |
| 3 | Drzwi | Stalowe, zamykane na klucz |
| 4 | Mocowane | Do ściany, 4 kotwy |
| 5 | Stopień ochrony | IP 20 |

- Przełącznik PoE niezarządzalny, zgodny z wymaganiami – 2sztuki

| LP | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Standardy i protokoły | IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3af CSMA/CD, TCP/IP |
| 2 | Podstawowe funkcje | Zgodność z urządzeniami zasilanymi PoE (PD) działającymi w standardzie IEEE 802.3af Priorytetowanie portów Duża prędkość przewodowej transmisji Obsługa funkcji auto-learning i auto-aging adresów MAC Wsparcie standardu kontroli przepustowości dla trybu pełnego dupleksu (IEEE802.3x) oraz funkcji back pressure dla trybu pół dupleksu |
| 3 | Główna szerokość pasma | 1,6Gb/s |
| 4 | MAC Address Table | 1k |
| 5 | Szybkość przekierowań | 10BASE-T: 14880pps/port 100BASE-TX: 148800pps/port |
| 6 | Metoda transmisji | Store-and-Forward |
| 7 | Porty | 8 portów 10/100M RJ45, w tym 4 porty PoE (1-4), automatyczna negocjacja prędkości połączeń, automatyczne krosowanie MDI/MDIX |
| 8 | Okablowanie sieciowe | 10BASE-T: Kabel UTP kat. 3, 4 lub 5 (do 100m) Kabel STP EIA/TIA-568 100Ω (do 100m) 100BASE-TX: Kabel UTP kat. 5, lub 5e (do 100m) Kabel STP EIA/TIA-568 100Ω (do 100m) |
| 9 | Wskaźniki LED | Power, Link/Act, 100Mbps, PoE Status, PoE MAX |
| 10 | Certyfikaty | FCC, CE |
| 11 | Wymiary (S×G×W) | 171*98*27 mm (6,7*3,9*1,1 cali) |
| 12 | Środowisko pracy | Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Dopuszczalna temperatura przechowywania: |
| 13 | Gwarancja | 36 miesięcy |

- Przełącznik PoE zarządzalny,  zgodny z wymaganiami - 2 sztuki

| LP | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Interfejsy | 10 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet ports 2 Combo 10/100/1000Base-T/SFP Gigabit Uplinks |
| 2 | PoE | 30 W (max.) na portach 1~8 Max. 30 W na 2 portach, lub15.4 W na 4 portach, lub 7.5 W na 8 portach całkowity budżet mocy dla PoE: 78 W |
| 3 | Wydajność | 20 Gb/s |
| 4 | MAC Address Table | 8k |
| 5 | Szybkość przekierowań | 10BASE-T: 14880pps/port 100BASE-TX: 148800pps/port |
| 6 | Zarządzanie | Web-based GUI SmartConsole utility Command Line Interface (CLI) przez Telnet Supports D-View SNMP network management |
| 7 | Porty | 8 PoE 10/100/1000 Mbps, 2 combo 10/100/1000BASE-T/SFP |
| 8 | Zasilanie | 230VAC, max 78W |
| 9 | Okablowanie sieciowe | UTP Cat. 5, Cat. 5e (100 m max.) EIA/TIA-568 100-ohm STP (100 m max.) |
| 10 | Certyfikaty | CE |
| 11 | VLAN | 802.1Q VLAN Tagging Max. 256 static VLAN groups Max. 4094 VIDs Management VLAN Asymmetric VLAN Auto Voice VLAN |
| 12 | Zarządzanie ruchem | 802.3x Flow Control Port mirroring Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control 802.3ad Link Aggregation (up to 8 groups, 8 ports per group) IGMP Snooping (v1/v2) |
| 13 | Gwarancja | 36 miesięcy |

- Pakiet biurowy Office Home&Buisnes 2010  OEM - 2 sztuki;

Wymagania:

Microsoft Office Dla użytkowników domowych i małych firm 2010. Pakiet powinien zawierać następujące programy: Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010 oraz OneNote 2010. Oprogramowanie dostarczone na nośniku CD/DVD.