Załącznik Nr 3

W Y T Y C Z N E

zimowego utrzymania dróg gminnych w sołectwach Gminy Strumień

w sezonie zimowym 2016/2017

- Akcja odśnieżania na drogach prowadzona będzie „na biało”, tzn. bez użycia środków chemicznych.

- Wszystkie drogi winny być utrzymywane w następującym standardzie  zimowego utrzymania dróg:

-odśnieżona jezdnia, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek, jezdnia posypana na odcinkach decydujących  o możliwości ruchu, m.in. zakręty, wzniesienia, dojazdy do skrzyżowań, przystanki autobusowe, przejazdy kolejowe);

- gołoledź zlikwidowana do 8 godz. od jej wystąpienia;

- po ustaniu opadów luźny śnieg  (pozostały po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego) może zalegać na drodze do 16 godz.;

- dopuszcza się występowanie warstwy zajeżdżonego śniegu oraz naboju śnieżnego (zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu  o grubości kilku cm, przymarznięta do nawierzchni jezdni), przy czym niebezpieczne miejsca ich występowania winny być posypywane materiałem uszorstniającym

- zaspy śnieżne powinny być usunięte w ciągu 24 godzin  po ustaniu opadów śniegu;

3.   W przypadku długotrwałego występowania skrajnie niekorzystnych warunków pogodowych

(zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne ) niweczących  efekty odśnieżania dróg,

organizację pracy dostosować do aktualnych, zmieniających się warunków na drogach –

zaczynać odśnieżanie od dróg o największym natężeniu ruchu lub  odśnieżać  tylko jeden pas

ruchu.

- Zamawiający gwarantuje zaopatrzenie Wykonawcy w materiały potrzebne do posypywania

dróg. Wykonawca zgłaszał będzie zapotrzebowanie na materiały do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu (te. 33 8570169), co najmniej 3 dni przed oczekiwanym terminem dostawy, uzgadniając równocześnie miejsce dostarczenia i składowania materiału.

- Wykonawca zobowiązany jest do odśnieżania i zwalczania śliskości w takim czasie aby zapewnić możliwość przejazdu i przejścia po drogach od poniedziałku do soboty od godz.500 rano, w niedzielę  i dni świąteczne od godz. 600

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić całodobową dyspozycyjność pod nr telefonu wskazanym w ofercie.

- Sołtysi poszczególnych miejscowości będą koordynatorami akcji zimowej na terenie swojego sołectwa w zakresie:

- uzgadniania  kolejności  odśnieżania dróg w sołectwie,

- pełnienia nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem usługi,

- bieżącego potwierdzania  godzin wykonanej usługi, zgodnie z załącznikiem nr 6.